旭朗机械

请在使用前仔细阅读本使用手册

超微粉碎机

使 用 说 明 书

INSTRUCTION MANUAL

感谢您购买使用本厂生产的产品！

在您使用本系列产品之前，请您务必认真阅读本说明书，并照此执行，这样可确保产品长期稳定可靠地运转。

随着产品不断改进与提高，本说明书所述内容可能与您所购买的产品实际情况有所出入，敬请谅解。

目录

注意事项	2

技术参数	3

结构特点	3

使作说明、相关事项	4

基本操作	4

刀片更换	5

粉碎过程中碰到问题，改善方式	5

配件	5

产品图	6

质量保修卡	7

注意事项

1、在操作流水式超细中药粉碎机（下列简称粉碎机）请全部阅读手册，并应保留好，便於将来参考用。

2、任何未经权责机构批准的修改，都可能无法操行粉碎机。

3、製造商不对任何未经权责机构批准的修改引起无法操行粉碎机。修正这种问题由用户自行承担。

4、粉碎机放在稳妥的臺面上，工作壹面无其他相关物品。

5、当粉碎机工作结束后或打开上盖时，请切断粉碎机电源。

6、不能让粉碎机插座超载，否则会引起火灭或电机损坏

。

7、不要将异物和手放入在工作的粉碎机内（接触刀片），它能轧伤手。

8、工作时不要取下上盖，它能轧伤手。

9、每班工作前，查检粉碎机各部件是否正常。

10、必须使用专用的电源线。如电源线损坏，到当地办事处维修部设置、更换。

11、本机适用於环境温度為-5度至40度，相对湿度為90¼电网电压220V/50HZ，电源输入有良好的接地。

12、如物料卡住，电机不工作，请立即并闭电源，清除被卡住物料后方可工作。

13、本机不使用时放在乾燥、清洁、通风处。

## 技术参数

1、功能：可粉碎各种药物物品等。成品為粉末。

2、粉碎细度：150-400目

3、生產率：1-5kg

4、电机功率2200W、电机轴转速28000转/分。

5、外型尺寸：320×310×450mm

6、重量：15kg

## 结构特点

1、本机由电机、刀片、进出料斗、调节器、电器等元件组成。

2、本机是小型粉碎机、流水粉碎机、研磨机叁机為一体之功能。

3、体积小。

4、重量轻。

5、性能稳定。

6、操作方便。

7、损耗件只是刀片。加工粉末成本低。

8、造型美观。

## 使作说明、相关事项

### 基本操作

1、使用前先确保粉碎室中有无杂物。

2、将料斗放在粉碎室上，再将进料斗放在料斗上，并用锁紧螺栓固定。

3、布袋套在出料口上。布袋口用夹子夹严实。

4、在确定一切都準确无误的情况下，打开电源。

5、将物料均匀放入进料口，并注意电流錶指示器不得大於10A，以免电流过大电机转速降低影响粉碎效果。

6、结束送料后，请多等二分鐘让物料完全粉碎，再关电源，待电机完全停止时。

7、关闭电源后，并拔出电源插座。

8、打开上盖后清理布袋内、料斗。

刀片更换

1、更换刀片或安装刀片时，请注意刀片方向如示图（P4）

2、用十字螺丝刀插入粉碎室中的十字螺丝孔内，并用板手套在锁紧螺帽上依逆时针方向转，鬆开螺帽更换刀片。

### 粉碎过程中碰到问题，改善方式

1、粉碎要求物料乾燥，特别是粘性物料更要烘乾。粉碎效果显着。体积不要过大因少於10毫米内，防止卡粉碎室。

2、珍珠等要求细度更细者，请再过筛网。发生粉末中有颗粒现象时用调节器调下达到目的。

3、粉碎时请注意料斗内药物不易过多，过多请先将倒出后再粉碎。

4、工作过程中，请正常拍打布袋，要保证空气流畅，如果空气不流畅，导致粉碎机粉碎室温度过高，损坏机器组件。

5、当粉碎时，药物过多放入，保护器跳出，电机停止运转，表示负载过大使用不当，先关闭电源休息10分多鐘。

6、按下保护器，重新起动电机工作。

7、机器使用完毕后，请务必拔出电源插座。以免碰撞开关导致危险。

配件

直刀片、小刀各一支，密封垫圈一隻，布袋一隻，十字开一支，板手一隻。

产品图

质量保修卡

| 客户名称 |  | 购机时间 | 201 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修记录 |  |
| 销售单位 |  |

本机器均保修一年，人为损坏、正常磨损均不属公司保修范围。

广州市旭朗机械设备有限公司

地址：广州市白云区龙归龙岗路9号

电话：4000-666-065

传真：020-23327050

官网：www.gzxulang.com

# Text boxes

进料斗

粗细调节

锁紧螺栓

电流表

开关

转动开关